AMAÇ: Oksi-Asetilen tezgahının iş emniyetine ve dersin eğitim planına uygun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

UYGULAMA

GENEL KURALLAR

- Temel İşlem Atölyesi 2, sadece Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarınca kullanılabilir.

- Temel İşlem Atölyesi 2’nin amacı dışında kullanılması yasaktır.

- Temel işlem Atölyesi uygulama Merkezi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü teknik sorumlusunun planlaması ile kullanılacaktır.

- Atölye aşağıda belirtilen çalıştırma talimatına uygun olarak kullanılacaktır.

OKSİ-ASETİLEN KAYNAK GRUBUNU ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Ana salter açılır.

- Oksijen kaynak takımındaki tüplerse, gaz kaçağı bulunup bulunmadığına, üzerlerindeki emniyet ventillerinin işler durumda olup olmadığına, manometre ve basınç düşürücünün bulunup bulunmadığına dikkat edilmelidir.

- Hortumlar kontrol edilmelidir. Yıpranmış hortumlar kullanılmamalıdır.

- Seyyar oksijen kaynak takımlarının özel arabaları olmalı, tüpler arabaya dik olarak konulmalı ve devrilmeyecek şekilde bağlanmalıdır.

- Üflecin tıkanık olup-olmadığı kontrol edilmeli, basınç ayarlayıcı ventil sıkılmadan önce, tüp kısa bir an açılarak pas ve pislik dışarı atılmalıdır.

- Şalumenin tıkalı olması halinde el veya parmaklar şalume ağzına konarak kontrol yapılmamalıdır. Tazyikle galen gaz parmağı kopardığı gibi eli de parçalayabilir.

- Ventil açılırken gaz çıkışı yönünde durulmamalı ve şalumeyi vücuda tutarak kontrol yapılmamalıdır. Bir kıvılcımla tutuşma olabilir. Üzerindeki elbise oksijen-yanıcı gaz karışımı ile de zenginleşmiş olacağından ani alevler içinde kalabilirsiniz. Ayrıca, ventilden gaz çıkışı tüplerden de uzaklaşacak yönde olmalıdır.

- Kaynak işi bittikten sonra gaz tüplerinin ventilleri kapatılmalı ve hortumları düzgün olarak toplanmalı ve kaynak takımları belirlenmiş olan yerlerine konmalıdır.