AMAÇ: Polarizasyon mikroskobunun  uygun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

GENEL KURALLAR

- Kullanmasını bilmediğin ve arızalı uyarısı bulunan makineleri kullanma

- İş güvenliği kurallarına ve asılı olan uyarılara dikkat ediniz

- Tezgahta ortaya çıkan arızaları olağandışı ise sorumlusuna bildir.

MİKROSKOP ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1.Mikroskobu doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız.

2.Ana şalteri “off” yönünden “on” yönüne çeviriniz.

3.Mikroskobun güvenliği için elektrik bağlantısında topraklama olmalıdır.

4.Ampulleri değiştirirken ana şalteri kapatıp güç kaynağını çekiniz.

5.Mikroskobun bulunduğu zeminin düz ve hareketsiz olmasına özen gösterilmelidir.

6.Mikroskobun uygun sıcaklık koşullarında olmaması durumunda görüntüye odaklanamaz ve gözlemi etkileyecektir.

7.Çalışma ortamı sıcaklığı  5⁰C  ~ 35⁰C  arasında olmalıdır.

8.Tam görüntüleme için tüp sabitleme vidasını bırakınız.

9.Mercek montajı için yüksek güç,düşük güç objektif lens montajı saat yönünde sıkıca sıkıldığından emin olunuz.

10.Kondenserin dirsek üzerindeki yönlendirme vidası kontrol üzerinde yer alacak.

11.Test parçasının yüzeyinin temiz olmasına özen gösteriniz.