AMAÇ: Transpaletin iş emniyetine  uygun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

GENEL KURALLAR

- Kullanmasını bilmediğin ve/ve arızalı uyarısı bulunan makineleri kullanma

- İş güvenliği kurallarına ve asılı olan uyarılara dikkat et ve iş önlüğü kullan.

- Parçanın sıkıca bağlandığından emin ol

TRANSPALET ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Yük, etrafını göremeyecek şekildeyse bir yön göstericiden yardım al

- Dağınık yükler taşıyacaksan palet yardımıyla taşıma yap.

- % 1’in üzerinde eğimlerde yük taşıma.

- Transpaleti düz ve sert zeminlerde kullan.

- Yük taşınırken taşıma kolu tarafında dur.

- Transpalet ile çalışmayı bıraktığında, transpaleti en alçak pozisyonda bırak.

- Yükü hiçbir zaman tek çatalla veya çatalın ucu ile kaldırma.

- Yükü dengeli bir şekilde çatallara yükle.

- Çatallar üst pozisyonda iken yükleme yapma.

- Kaldırılmış yükün altında veya tehlikeli bölge olarak tanımlanan yükün etrafında kesinlikle durma (600 mm).