|  | KAROT MAKİNESİ KULLANMA, BAKIM VE ONARIM TALİMATI | Doküman No | TL-216 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 31.08.2015 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 1/1 |
| 1. AMAÇ Karot makinesi, yapı elemanlarından karot örnek alınması amacı ile kullanılır. 2. KAPSAM Bu talimat İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda bulunan Karot Makinesi’nin kullanımını kapsar. 3. TANIMLAR Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır. 4. SORUMLULUKLAR Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi, öğretim üyesi yardımcısı, çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar ve laboratuvar teknisyeni sorumludur. 5. UYGULAMA Cihazın Kullanımı Karot makinesi, sehpasına yerleştirilir. İstenen çapta karot ucu makineye takılır. Karot makinesine bağlı olan su kanalına hortum takılarak düşük debide su verilir. Güç kablosu prize takılır. “I” tuşuna basılarak karot makinesi çalıştırılır. Karot makinesi üzerindeki kol, saat yönünde çevrilerek karot ucunun karot alınacak yüzey ile teması sağlanır. Karot ucunun eleman içerisinde ilerlemesi için makine üzerindeki kol yavaşça ileri itilmelidir. İstenen derinliğe ulaşıldıktan sonra kol geri çekilerek karot ucu çıkarılır. Su vanası kapatılır. “0” tuşuna basılarak cihaz durdurulur. Güç kablosu prizden çıkarılır. 5.2. Cihazın Bakımı Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir. Çalışma bitiminde, makinenin temizliği yapılmalıdır. 5.3. Güvenlik Önlemleri Makinede çalışırken, geri tepmelerden ve parça fırlamalarından korunmak için makinenin önünde değil, yan tarafında durulmalıdır. Elektrik kablosunun yerleştirilirken ve çalışma esnasında yerde birikebilecek su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. Dönmekte olan parçanın üzerinden el ve iş parçası kesinlikle geçirilmemelidir. 6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları. |
| Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı Nezaket YILDIZ Prof. Dr. İhsan KAYA Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA |