|  | LOS ANGELES AŞINMA CİHAZI KULLANMA, BAKIM VE ONARIM TALİMATI | Doküman No | TL-219 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 31.08.2015 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 1/1 |
| 1. AMAÇ Los Angeles aşınma aleti, doğal taşların ve agregaların, darbe ile aşınma oranının tespiti için kullanılır. 2. KAPSAM Bu talimat İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda bulunan Los Angeles Aşınma Cihazı’nın kullanımını kapsar. 3. TANIMLAR Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır. 4. SORUMLULUKLAR Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi, öğretim üyesi yardımcısı, çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar ve laboratuvar teknisyeni sorumludur. 5. UYGULAMA Cihazın Kullanımı Güç kablosu prize takılır. İstenilen devir sayısı sayaç üzerinden ayarlanır. Silindir haznenin kapağı açılarak deney numunesi ve standartta belirtilen sayıda çelik bilye hazne içerisine konur ve kapak kapatılır. Yeşil “I” düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır. Deney sonunda kırmızı “0” düğmesine basılarak cihaz kapatılır. Hazne kapağı açılıp ters çevrilir, deney numunesi özenle bir kap içine alınır ve çelik bilyeler çıkarılır. Güç kablosu prizden çıkarılır. 5.2. Cihazın Bakımı Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir. Çalışma bitiminde, makinenin temizliği yapılmalıdır. 5.3. Güvenlik Önlemleri Cihazı kullanacak kişi yüksek sese karşı kulaklık takmalıdır. Dönen aksama müdahale etmemelidir. 6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları. |
| Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı Nezaket YILDIZ Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA |