|  | NOKTA YÜKLEME CİHAZI KULLANMA, BAKIM VE ONARIM TALİMATI | Doküman No | TL-222 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 31.08.2015 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 1/1 |
| 1. AMAÇ Nokta Yükleme cihazı, doğal taşların ve boyutları tek eksenli dayanım deneyleri için yeterli olmayan gevrek yapı malzemelerinin dayanım parametrelerini belirlemek için kullanılır. 2. KAPSAM Bu talimat İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda bulunan Nokta Yükleme Cihazı’nın kullanımını kapsar. 3. TANIMLAR Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi, öğretim üyesi yardımcısı, çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar ve laboratuvar teknisyeni sorumludur. 4. SORUMLULUKLAR Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur. 5. UYGULAMA Cihazın Kullanımı Güç kablosu prize takılır. Kırmızı şalter saat yönünde çevrilerek “0” konumundan “1” konumuna getirilir. Güç düğmesine (I) basılarak cihaz çalıştırılır. Hidrolik ünitenin vanası saat yönünde çevrilerek kapatılır. Yüksüz konumda “ZERO” tuşuna basılarak gösterge sıfırlanır. Metal çubuk, hidrolik ünitesine takılarak “basma-kaldırma” hareketi ile yükleme başlatılır. Test malzemesinin kırılması ile deney sonlandırılır ve (f) tuşuna basılarak test sonrası maksimum yük değeri okunur. Tekrar deney yapılacaksa (f) tuşuna uzunca basılarak maksimum değer hafızadan silinir ve yeni deney başlatılır. Deney tamamlanmışsa güç düğmesine (I) uzunca basılarak cihaz kapatılır ve hidrolik ünitenin vanası saat yönünün tersine çevrilerek içindeki yağ boşaltılır. Kırmızı şalter saat yönünün tersine çevrilerek “1” konumundan “0” konumuna getirilir. Güç kablosu prizden çıkarılır. 5.2. Cihazın Bakımı Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir. Çalışma bitiminde, cihazın etrafındaki malzeme kalıntıları ve tozları temizlenmelidir. 5.3. Güvenlik Önlemleri Cihazı kullanacak kişi deney sonunda kırılacak test malzemesinin sıçramasına ve parça atmasına karşı baret, gözlük vb. takarak koruyucu önlem almalıdır. 6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları. |
| Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı Nezaket YILDIZ Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA |