|  | P TİPİ PANDÜL ÇEKİÇ KULLANMA, BAKIM VE ONARIM TALİMATI | Doküman No | TL-224 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 31.08.2015 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 1/1 |
| 1. AMAÇ Yerinde yapılan tahribatsız deney yöntemlerinden biri olan yüzey sertliğinin belirlenmesi amacı ile kullanılır. Bu çekiçten, özellikle basınç dayanımı düşük olan malzemelerin yüzey sertliğinin belirlenmesinde yararlanılır. 2. KAPSAM Bu talimat İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda bulunan P Tip Pandül Çekici’nin kullanımını kapsar. 3. TANIMLAR Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi, öğretim üyesi yardımcısı, çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar ve laboratuvar teknisyeni sorumludur. 4. SORUMLULUKLAR Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur. 5. UYGULAMA Cihazın Kullanımı Çekiç ölçüm yapılacak yüzeye yerleştirilir. Kol yukarı kaldırılır ve tutma kolundaki düğmeye basılarak çekicin düşmesi sağlanır. Pandülün geri tepmesi göstergeden okunur. Kilit açılarak yeni ölçüm için kol tekrar yukarı kaldırılır ve aynı işlem tekrarlanır. 5.2. Cihazın Bakımı Ölçüm sonunda pandül serbest halde iken kabına yerleştirilmelidir. 5.3. Güvenlik Önlemleri Aleti kullanırken, geri tepmelere dikkat edilmelidir. 6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları. |
| Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı Nezaket YILDIZ Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA |