AMAÇ:  Ses Altı Rüzgâr Tünelinin iş emniyetine ve çalışma planına uygun, doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları

UYGULAMA

GENEL KURALLAR

- Kullanmasını bilmediğin ve/ve arızalı uyarısı bulunan ekipmanları kullanmayınız.

- İş güvenliği kurallarına ve asılı olan uyarılara dikkat et ve iş önlüğü kullanınız.

- Çalışırken kulaklık kullanarak kulaklarını gürültüden koruyunuz.

- Tünelde ortaya çıkan arızaları olağandışı sesleri ve titreşimleri laboratuvar sorumlusuna bildiriniz.

SES ALTI RÜZGAR TÜNELİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Rüzgâr Tüneli deney odasının pleksiglas kapaklarını açınız.

- Çalışılacak modelleri rüzgar tüneli deney odasına yerleştiriniz.

- Ölçüm için gerekli cihazları (kullanılacaksa) rüzgar tüneli deney odasına yerleştiriniz.

- Rüzgâr tüneli deney odasının pleksiglas kapaklarını kapatınız.

- Rüzgâr tüneli kumanda panelindeki kontak anahtarını saat yönünde (RUN) çeviriniz.

- Rüzgâr tüneli kumanda paneline yeşil renkli düğmeye (FAN ENABLED) basınız.

- Rüzgâr tüneli kumanda panelinin ortasındaki siyah renkli kolu saat yönünde çevirerek rüzgar tüneli fan devrini arzu edilen seviyeye getiriniz.

SES ALTI  RÜZGAR TÜNELİ KAPATMA TALİMATI

- Rüzgâr tüneli kumanda panelindeki kontak anahtarını saat yönünün tersi yönünde çeviriniz.

- Rüzgâr tüneli kumanda panelindeki kırmızı renkli kolu bastırarak saat yönünde çeviriniz.