|  | FT-IR SPEKTROMETRE (BRUKER TENSOR 27) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI | Doküman No | TL-285 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 1/25 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-07 nolu Aletli Analiz laboratuarında bulunan BRUKER marka FT-IR cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından Aletli Analiz Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: BRUKER

Model: Tensor 27

Seri no: PS 16100544

Yapım yılı:

Alındığı yıl: 2009

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz organik bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın kullanım aralığı 400 ile 4000 cm-1 dalga boyu arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaza ait program arayüzü bilgisayardan açılır.

- “Background Single Channel” seçeneği seçilir.

- Numune cihazda bulunan kristalin üzerini kapatacak şekilde konulur.

- “Sample Single Channel” seçeneği seçilir.

- Ölçüm alınır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyon işlemi teknik servis tarafından yapılmaktadır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz düz ve (titreşim olmayan) sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın üzerinde bulunan kristal her kullanımdan önce etanol veya izopropil alkol ile temizlenmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Sabit, dayanıklı bir taşıma kutusu içerisinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

|  | GC-MS (Agilent) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI | Doküman No | TL-285 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 3/25 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-07 nolu Aletli Analiz  laboratuarında bulunan Agilent Technologies marka 6890 GC-5973 İnert MS cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. GCMS kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz Karabey EROĞLU tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Karabey EROĞLU sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Agilent Technologies

Model: 6890 Network GC -5973 İnert MS

Seri no: CN10339021  US33210026

Yapım yılı:2003

Alındığı yıl:2004

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasal maddelerin kalitatif ve kantitatif analizleri için kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Kütle ağırlığı  en fazla 800 e kadar olan maddelerle çalışılabilir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihazın bağlı olduğu bilgisayar açılır. Sırasıyla GC kısmı daha sonra MS kısmı açılır. Gerekli basınç ve şartlar oluştuktan sonra oluşturulan metod çağrılır ve yetkili tarafından imzalanan formda belirtilen özellikleri taşıyan örnek enjektörle 1 mikro litre alınarak cihaza enjekte edilir. Analiz sonunda sonuçlar alınır ve talep eden kişiye iletilir. Analiz sonlandırılarak Standbay metodu seçilir.

3.5. KALİBRASYON

-

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz oda sıcaklığında ve yüzde yüz basınç altında çalışmalıdır. Her hangi bir gaz kaçağı cihaz tarafından tespit edilir ve gereken yapılır.

5. ALTYAPI

Düz ve sarsıntısız bir zeminde ve kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak 24 saat esasına göre çalıştırılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın bakımı yetkili servis tarafından periyodik olarak yapılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Cihaz taşınması gerektiğinde mutlaka yetkili servis tarafından taşınmalıdır.

|  | ETÜV (PHILIPS HARRIS ) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI | Doküman No | TL-285 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 5/25 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-07 nolu Aletli Analiz laboratuarında bulunan PHILIPS HARRIS marka cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz,  Karabey EROĞLU tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Karabey EROĞLU sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: PHILIPS HARRIS

Model: DRC

Seri no: 935081

Yapım yılı:1994

Alındığı yıl:1994

3.2. KULLANIM AMACI

Maddelerin kurutulup nemden arındırılması ve muhafazası

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Maksimum 240 0C’ ye kadar ısınır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu

kontrol edilir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Etüvün kapağı açılarak örnek

içerisine konulur. Etüvde işlem gören maddeler, dökülmesi ve buharlaşması önlenecek şekilde

etüve yerleştirilir ve kapağı kapatılır. Etüv aşırı derecede doldurulmamalıdır. Etüv güç (cihaz açma

kapatma ) düğmesinden açılır. Üzerindeki sıcaklık ayar düğmelerinden uygun sıcaklık derecesine

ayarlanır. Etüvün sıcaklığının artarak istenilen sıcaklığa ulaşıldığı sıcaklık gösterge panosundan

takip edilir. Uygulamanın bitiminde örnek etüvün içinden alınır ve cihaz güç düğmesinden kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın yıllık kalibrasyonu yapılmalıdır. Her kullanımda ise etüv dijital termometre ile kontrol

edilir

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Laboratuvar ortamında çalışmaya uygun üretilmiştir.

5. ALTYAPI

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Haftalık olarak etüvün dış kısmı %5’ lik sodyum hipoklorit çözeltisi ile silinir ve kurulanır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Etüvün içi boşaltılarak düz ve sabit bir zemine taşınır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

Korunması: Gerekli temizliğinin periyodik olarak yapılması gerekir.

|  | REFRAKTOMETRE (KEM RA 600) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI | Doküman No | TL-285 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 7/25 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-07 nolu Aletli Analiz laboratuarında bulunan KEM marka REFRAKTOMETRE cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın  bakımından Aletli Analiz Laboratuarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: KEM

Model: RA 600

Seri no: 08360384

Yapım yılı:

Alındığı yıl: 2017

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz numuneleri kırılma indislerini ölçmektedir.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın kullanımı için min. 0.2 mL numune gereklidir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Örnek alanı ve prizma temizlenir.

- Yeterli miktarda numune prizmanın yüzeyini kapatacak şekilde konulur.

- Numune haznesinin kapağı kapatılır.

- Analiz başlatılır.

- Ölçüm alınır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyon işlemi teknik servis tarafından yapılmaktadır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın üzerinde bulunan kristal her kullanımdan önce etanol veya izopropil alkol ile temizlenmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Sabit, dayanıklı bir taşıma kutusu içerisinde taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuarda saklanır.

|  | FT-IR SPEKTROMETRE (THERMO NİCOLET İs 10) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI | Doküman No | TL-285 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 29.06.2018 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 9/25 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-07 nolu Aletli Analiz laboratuarında bulunan THERMO marka FT-IR cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz tüm bölüm personeli tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Aletli Analiz Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: THERMO

Model: Nicolet İs 10

Seri no: AKX 1642548

Yapım yılı:2016

Alındığı yıl: 2016

3.2. KULLANIM AMACI

Cihaz kimyasal bileşiklerin tanımlanmasında kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Cihazın kullanım aralığı 600 ile 4000 cm-1 dalga boyu arasıdır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihaza ait program arayüzü bilgisayardan açılır.

- Cihazın ATR yüzeyi etanol ile temizlenir.

- “Background Single Channel” seçeneği seçilir. Background alınarak cihaz ölçüme hazırlanır.

- Numune cihazda bulunan kristalin üzerini kapatacak şekilde konulur. Katı numuneler toz haline getirilerek ATR kristali üzerine konulmalıdır.

- Sıkıştırma kolu kapatılır. (Sıvı numuneler ile çalışırken sıkıştırma kolu kapatılmaz.)

- “Sample Single Channel” seçeneği seçilir.

- Ölçüm alınır.

3.5. KALİBRASYON

Kalibrasyon işlemi teknik servis tarafından yapılmaktadır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

5. ALTYAPI

Cihaz düz ve (titreşim olmayan) sabit bir zeminde bulunmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihazın üzerinde bulunan kristal her kullanımdan önce etanol veya izopropil alkol ile temizlenmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Yetkili cihaz firması tarafından taşınmalıdır.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Kullanılmıyorsa laboratuvarda saklanır.

|  | NEM ALMA CİHAZI (TROTEC) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI | Doküman No | TL-285 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 11/25 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-07 nolu Aletli Analiz  laboratuarında bulunan Trotec marka nem alma  cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz  Karabey EROĞLU tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Karabey EROĞLU  sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: TROTEC

Model: TTK 71 E

Seri no: 1.120.000.071

Yapım yılı:2015

Alındığı yıl:2016

3.2. KULLANIM AMACI

Laboratuvar ortamında oluşan nemin alınması ve diğer cihazların daha sorunsuz çalışmalarını sağlamak amacıyla kullanılır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Uygun elektirik bağlantısı olan bir pirize takılır ve cihaz üzerinde uygun değerler işaretlenerek çalıştırılır.

3.5. KALİBRASYON

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Oda sıcaklığı.

5. ALTYAPI

Düz ve sarsıntısız bir zeminde çalıştırılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Cihaz arkasında bulunan, ortamdaki nemden dolayı biriken su haznesi günlük olarak kontrol edilir ve eğer varsa boşaltılır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Cihaz kutusunda taşınabilir, laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

|  | Organik Elementel Analiz (Thermo Fischer Scientific) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI | Doküman No | TL-285 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 13/25 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-07 nolu Aletli Analiz laboratuvarında bulunan Thermo Fischer Scientific marka Organik Elementel Analiz (OEA) cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihazın kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz Araş. Gör. Sezin Erarpat, Araş. Gör. Erem Ahmetali, Araş. Gör. Şeyda Aydoğdu, Araş. Gör. Ümmügülsüm Polat tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından tüm araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Thermo Fischer Scientific

Model: FlashEA 1112 Series

Seri no: 20057161

Yapım yılı:-

Alındığı yıl:-

3.2. KULLANIM AMACI

Organik ve anorganik maddelerin yapısında bulunan yüzde karbon (%C), azot (%N), hidrojen (%H), kükürtün (%S) eş zamanlı olarak tayini için kullanılmaktadır.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Cihaz açılmadan önce oksijen ve helyum gazları açılmalıdır. Cihaz açıldıktan sonra fırın sıcaklığı 900 oC’ye kadar ısıtılır. Standart maddeler ve numuneler kalay bir kapsül içerisinde tartılarak kapsül katlanıp cihazın otomatik örnek alıcısına yerleştirilir. Analizler tamamlandıktan sonra fırın soğutulur ve cihaz gazlar ile birlikte kapatılır.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu her analizden önce standart maddeler kullanılarak yapılmaktadır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaza örnek vermeden önce alınacak tartımların temiz, mermer bir zeminde ve hava akımının olmadığı şartlarda yapılmalıdır. Cihaza en fazla 2.0 mg numune verilmektedir.

5. ALTYAPI

Cihaz düz bir zemin üzerinde olmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her iki yüz (200) analizden sonra cihaz içerisindeki kolon yenilenmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Sadece yetkili firma tarafından taşınmalıdır. Cihazın kolonu kırılabilecek bir malzeme olduğundan dikkatli olunmalıdır.

|  | UV-VIS SPEKTROFOTOMETRESİ (SHIMADZU) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI | Doküman No | TL-285 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 15/25 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-07 nolu Aletli Analiz laboratuarında bulunan Shimadzu marka UV-Vis Spektrofotometresi cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Spektrofotometrenin kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz tüm Kimya Bölümü öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları, araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Shimadzu

Model: UV 2600

Seri no: A11665403082

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

UV-Vis dalga boyu aralığında absorpsiyon yapabilen kimyasal maddelerin kalitatif ve kantitatif analizleri için kullanılır.

3.3. ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

- Dalgaboyu aralığı: 185-900 nm

- Bant genişliği: 5 nm

- Dalgaboyu doğruluğu: ~1 nm

- Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği: ~0.3 nm

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

1. Araç çubuğundan fotometrik mod seçilir.

2. Dalga boyuna gidiniz ve istenen dalga boyunu giriniz.

3. OK düğmesine basın ve spektrometre bu dalga boyuna göre ayarlanacaktır.

4. Blank çözeltinizi ön hücre tutucuya yerleştirin.

5. Otomatik sıfırlamaya (Auto zero) basın.

6. Blank ölçümünün ardından ilk numunenizi yerleştirin ve Start a basıp spektrumunuzu alabilirsiniz.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımı ve kalibrasyonu yetkili firma tarafından yapılır.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz, ortam sıcaklığı 18-30˚C ve ortam nemi %45-80 RH aralığında olan laboratuar ortamında bulunmalıdır. Direkt güneş ışığına ve korozif kimyasallara maruz bırakılmamalıdır. Cihazın etrafında elektrikli ısıtıcı, fırın, etüv ve manyetik alan oluşturacak aletler bulunmamalıdır.

5. ALTYAPI

Cihaz, çalışma ortamı ve şartlarındaki gereklilikler göz önünde bulundurularak yerleştirilmelidir.

6. BAKIM ŞARTLARI

Her ölçüm sonrasında, ölçüm hücresi temiz bırakılmalıdır. Yetkili servis tarafından periyodik bakımları yaptırılmalıdır.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

Muhafaza: Özel yerinde muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | SAF SU CİHAZI (ELGA) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI | Doküman No | TL-285 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 17/25 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-07 nolu Aletli Analiz laboratuarında bulunan ELGA marka LA 620 MODEL SAF SU cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Cihaz Karabey Eroğlu tarafından kullanılmaktadır. Cihazın bakımından Karabey Eroğlu sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Elga

Model: LA 620

Seri no: TNK 00012121

Yapım yılı: 2015

Alındığı yıl:2016

3.2. KULLANIM AMACI

Öğrenci ve araştırma laboratuvarlarının ihtiyacı olan saf suyu üretmek.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

15 Mph iletkenlikte saf su üretir.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şehir şebeke suyuna gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra uygun elektrik (220 Volt) bağlantısı yapılır ve cihaz çalıştırılır.

3.5. KALİBRASYON

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Oda sıcaklığında çalıştırılmalıdır.

5. ALTYAPI

Düz ve sarsıntısız bir zeminde çalıştırılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

İki yılda bir filtreleri değiştirilmelidir.

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Bağlantıları dikkatlice ayrıldıktan sonra taşınması yapılabilir.

|  | Buzdolabı (ANTECH) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI | Doküman No | TL-285 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 19/25 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-07 nolu Aletli Analiz laboratuvarında bulunan ANTECH buzdolabının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Buzdolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Buzdolabı tüm öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Buzdolabı bakımından Aletli Analiz Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Antech

Model: MDF-86U458

Seri no: 1609013

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Buzdolabı -80 °C sıcaklığında, soğutma sağlar. İçerisinde kullanım kolaylığı sağlayan raf sistemi vardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cihazın içini temiz tutulur.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Konulacak numunelerin ağızları mutlaka kapalı olmalıdır.

- Buzdolabının kapağının mutlaka kapalı olmasına dikkat edilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Buzdolabı en iyi soğutma performansını ve minimum enerji tüketimini 25-32°C ortam sıcaklığında verir. Bu nedenle buzdolabının çalışacağı ortam bu sıcaklık seviyelerinde olmalıdır

5. ALTYAPI

Buzdolabının sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Buzdolabının iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşabilir. Bu durum buzdolabının verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebep olur ve mutlaka temizlenmesi gerekir.

Buzdolabını boşaltma işleminden sonra fişi uç kısmından tutarak çekilir ve buzdolabının kapağı açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra iç kısmı kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel bir önlem gerektirmez.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Uzun süre kullanılmayacaksa, buzdolabının fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

|  | Buzdolabı (ANTECH) KULLANIM TALİMATI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI | Doküman No | TL-285 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 05.07.2018 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 23/25 |

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge B-07 nolu Aletli Analiz laboratuvarında bulunan ANTECH buzdolabının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Buzdolabının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Buzdolabı tüm öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Buzdolabı bakımından Aletli Analiz Laboratuvarı Cihaz Sorumluları Çizelgesinde belirtilen öğretim elemanları ve araştırmacılar sorumludur.

3. CİHAZIN KULLANIM YÖNTEMİ

3.1. CİHAZIN MARKA, MODEL, SERİ NO VE ALINDIĞI YIL

Marka: Antech

Model: MDF-86U458

Seri no: 1609015

Yapım yılı:

Alındığı yıl:

3.2. KULLANIM AMACI

Kimyasalların uygun sıcaklık aralıklarında saklanmasını sağlar.

3.3.ÖLÇÜM ARALIĞI VE HASSASİYETİ

Buzdolabı -80 °C sıcaklığında, soğutma sağlar. İçerisinde kullanım kolaylığı sağlayan raf sistemi vardır.

3.4. CİHAZIN KULLANILMASI

Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz düzgün bir zemine dengeli bir şekilde yerleştirilir.

- Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

- Cihazın içini temiz tutulur.

- Termostat düğmesi kullanılarak istenilen sıcaklık ayarlanır.

- Konulacak numunelerin ağızları mutlaka kapalı olmalıdır.

- Buzdolabının kapağının mutlaka kapalı olmasına dikkat edilir.

3.5. KALİBRASYON

Cihazın kalibrasyonu gerekmez.

4. ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Buzdolabı en iyi soğutma performansını ve minimum enerji tüketimini 25-32°C ortam sıcaklığında verir. Bu nedenle buzdolabının çalışacağı ortam bu sıcaklık seviyelerinde olmalıdır

5. ALTYAPI

Buzdolabının sağlıklı soğutma yapabilmesi için önünde ve arkasında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

6. BAKIM ŞARTLARI

Buzdolabının iç yüzeyinde zamanla kapağının açılıp kapanmasından dolayı kar ve buz birikmesi oluşabilir. Bu durum buzdolabının verimliliğini kötü yönde etkiler ve gereğinden fazla enerji tüketimine sebep olur ve mutlaka temizlenmesi gerekir.

Buzdolabını boşaltma işleminden sonra fişi uç kısmından tutarak çekilir ve buzdolabının kapağı açık bırakılır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan sonra iç kısmı kuru pamuklu bir bez ile temizlenip kurulanır

7. CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Özel bir önlem gerektirmez.

Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

Depolanması: Uzun süre kullanılmayacaksa, buzdolabının fişi prizden çıkarılır, temizliği yapılıp, üstünü pamuklu bir örtü ile örtülerek laboratuvarda saklanır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.